РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Комисија за спровођење поступка јавне набвке

Број: 03.10.404-13/2020

Датум: 12.3.2020. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.10.404-13/2020 од 13.2.2020. године, даје следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке по партијама за извођење радова на санацији тротоара на територији ГО Младеновац, ОП-ЈН бр. 3.4/2020, а поводом питања заинтересованог понуђача, даје следеће одговоре:

1. Питање заинтересованог понуђача:

„Молимо вас данам одговорите и појасните поједине позиције из тендера ОП-ЈН бр. 3.4/2020

Опит кружном плочом-један опит коју површину покрива?

Позиција 2.5

Насип из позајмишта земље-немогуће је организовати.

Да ли насипати песком или шљунком?

Позиција 4.1; Позиција 4.2;

У обе позиције је дат исти опис, а различита количина.

Да ли је грешка у тексту и колика је дебљина насипа?“

Одговор:

5-1. ПАРТИЈА 1

Позиција 2.2 – Један опит кружном плочом покрива оријентационо 145 м2 и врши се на местима која одреди надзорни орган све док се неспорно не утврди да Ms задовољава критеријум  Ms>30.0 MN/m2.

Позиција 2.5 – Из постојећег ископа коловозне конструкције тротоара описаног у поз. 2.1 је могуће урадити неопходан насип који је описан у поз. 2.5. Насип је од дробљеног каменог агрегата старе коловозне конструкције тротоара.

Позиција 4.1 и Позиција 4.2 – Опис у позицијама се разликује, јер се позиција 4.1 односи на тротоар, а позиција 4.2 на колске улазе. Дебљина слоја насипа каменог агрегата фракције 0-63 у позицији 4.1 је 15цм у збијеном стању, а у позицији 4.2 је 25 цм у збијеном стању.